## Slide 1: PDM 등록 Image의 형상 관리
Image Build Tree 생성/변경/관리 방법

## Slide 2: 목차
PDM 등록 Image 생성 방법 개선의 필요성
PDM 등록 Image 생성을 위한 Build Tree 구조 설명
PDM 등록 Image 생성을 위한 Build Tree Tagging 방법
Build Image 관리 문서 Template
문서 작성 방법
문서 관리 방법

## Slide 3: 1. PDM등록 Image 생성 방법 개선의 필요성 현재 문제점
Image 종류 및 Name
  생산/CS 배포에 필요한 Image 종류가 명확히 정의 되어 있지 않음.
    Gang, Application, OTA TS, Default Data 등이 있지만 프로젝트 마다 조금씩 다르다.
  생산/CS 배포에 필요한 Image File Name이 정의되어 있지 않음.
    각 프로젝트 별로 알아서 등록하고 있음.
    각 Image 종류별로 명확한 naming rule 이 없음.
  Image 동록 할 File 종류, 이름이 정의되어 있지 않아 등록자 주관대로 등록하고 있음. (유사한 성격의 프로젝트에서 등록한 것 참조)
    File 종류 및 이름이 정의 되어 있지 않음.
    관리 주체 없음.
Build Image 신규/파생에 너무 많은 시간과 노력이 필요하다.
  프로젝트 성격과 CAS 종류에 따라 다르지만 개발/검증에 1~2주 정도 소요된다.
    담당자가 CAS 특성에 따라 적용해야 할 내용 파악하고 Memory Map 분석 후
    Batch File, Meta Data 등 변경 혹은 새로 작성
    Image를 만들어 설치 등 Test
    이 과정을 간단하게 할 방법이 있을까?
  다른 프로젝트에서 image를 만들어 본 경험이 있는 엔지니어도 새로운 프로젝트용 image를 만드는데 많은 시간이 걸린다.
    Script 실행 방법에 프로젝트마다 다르다.
    변경이 필요한 경우 Target File 이름 지정 하는 방법, Memory Map을 보고 offset 변경하는 방법 등에 대한 guide 가 없다.
    (문서화 필요)
형상관리
  SVN에 등록하고 있음.
  SW Release시 Tagging 방법 등 구체적인 형상관리 방법이 정의되어있지 않다.
  PDM이외에 SVN, Trac 등에 image가 중복 등록되어 있음.
    어떤 것을 사용해야 할 지 명확히 정의되어 있지 않음.

## Slide 4: 1. PDM등록 Image 생성 방법 개선의 필요성 개선 방안
PDM 등록 Image 제작 담당
  As Is
    주로 SW TM이나 CAS 담당자가 만들고 있음.
    SW TM이나 CAS 담당자 이외의 SW 엔지니어가 제작하는 것이 매우 어렵다.
    Image 만드는 방법에 대한 문서가 부족하다.
  To Be
    Memory Map과 해당 CAS에 대해 기본적인 이해만 하고 있으면 SW 엔지니어 누구나 생성할 수 있어야 한다.
PDM 등록 Image 만드는 방법이 프로젝트마다 다르다.
  As Is
    이미 PDM에 등록할 image를 만들어 본 경험이 있다고 하더라도 다른 프로젝트의 Image를 만드는 것은 어렵다.
    Build Tree 만드는 사람 마다 각자의 제작 방법이 있고 표준화 되어있지 않다.
    프로젝트 마다 Gang/App Image를 만드는데 실행하는 batch file의 이름이나 사용 방법이 조금씩 다 다르다.
  To Be
    현실적으로 모든 프로젝트에 대해서 동일한 생성 방법을 규정하는 것은 불가능할 것으로 보임.
    최소한 Tree 구조(실행파일 위치, Image 저장 위치, 문서 저장 위치 등 Directory 구조)는 표준화 할 수 있다.
    가능하면 각 종류의 image를 만드는 batch file 이름, 사용방법도 표준화 하자.
    최소한 같은 종류의 CAS, Market에 대해서는 비슷한 제작 방법(Script, Meta data 구성 등)을 유지해야 함. (영국 향 Retail, Nagra, Irdeto, Viaccess, Conax 등으로 분류)
    Build Image Tree의 형상관리필요
    문서화 해야 한다.

## Slide 5: 1. PDM등록 Image 생성 방법 개선의 필요성 개선 방안
표준화 대상
  실행파일의 위치
  공통 Script 저장 위치
  원본 Image 저장 위치
  출력파일 저장 위치
  문서 저장 위치
  Gang Image 생성 script 저장 위치
  Application Image 생성 script 저장 위치
  기타 Image 생성 script 저장 위치
Build Image Tree 형상관리 방법.
  Tagging 방법
  Target Image 저장 방법
문서화
  프로젝트 성격 별로 Type을 나누고 각 Type별 문서 template를 제공
  PDM 등록 Image와 OTA Image 문서는 별도 관리
  SVN에 문서 등록 관리

## Slide 6: 2. PDM 등록 Image 생성을 위한 Build Tree 구조 설명
위치 : [proj_root]/model/build_image
Sub-Dir | Description
App | Application Image 생성 script 저장
Doc | Gang, Application Image 생성 방법에 대한 문서 저장
Etc | Application, Gang Image 이외의 Image 제작하는 script 저장. Sub-directory를 만들어 저장
Gang | Gang Image 생성 script 저장
Image | Gang, App Image를 만들기 위한 원본 Image 저장 (Application, Kernel, Loader, DB, EEPROM 등) Subdirectory를 만들어 image 를 저장할 수 있으나 SVN에 commit 하지 않는 것을 원칙으로 한다.
OTA | OTA Image 생성 script 저장
\Doc | OTA Image 생성 방법에 대한 문서 저장
\Tools | OTA Image 생성에 필요한 tool 저장
Script | 공통으로 사용 가능한 script 저장소.
Util | 공통으로 사용 가능한 tool 등 저장소 Makehdf.exe, MG.exe 등

## Slide 7: 3. PDM 등록 Image 생성을 위한 Build Tree Tagging 방법
변경 관리 할 File List
  Tool (*.exe …)
  Meta data (*.cfg, *.lst, …)
  Script (*.bat …)
  원본 Image File (Kernel, App, Flash-Eeprom Dump File, Loader, Factory Loader…)
  개인적인 Test 용도로 사용되는 파일은 제외한다.
  Script 실행을 통해 얻어진 output file(*.hdf, *.bin 등)은 svn에 commit 하지 않는다.
SW Release 시 위 file list에 포함되는 것만 commit 한다.
  출력파일(gang image, application hdf file 등)을 저장하면 저장소 공간을 많이 낭비하게 되고,
  PDM, SVN에 각각 중복되어 저장되므로 관리가 힘들어 진다.
  PDM에 SW 부품 개정 시 Tagging 정보를 꼭 기입하도록 한다.
프로젝트 Tagging시 [proj_root]/model directory 전체를 tagging 한다.
down directory만 tagging 하지 말고 상위 directory인 model을 tagging 하면 down, build_image directory를 동시에 tagging 하게 되어 효율 적이다.

## Slide 8: 4. Build Image 관리 문서 Template
문서 위치 및 이름
  [proj_root]/build_image/Doc/”Build 이미지 생성방법 및 모델별 고려사항.doc”
대상
  SW Engineer (해당 프로젝트)
작성자
  최초 작성 : SW TM 혹은 CAS 담당자
  프로젝트 파생 : SW Engineer
목적
  SW TM 혹은 CAS 담당자가 아니더라도 쉽게 PDM에 등록할 image를 생성하기 위함.
  SW 엔지니어라면 누구라도 image를 만들 수 있도록 detail 하게 기술되어야 한다.
구성
Introduction 목적 Document History References | Preparation Build Tree 형상 설명 공용 Tool 및 Script 설명 준비해야 할 Image List
PDM에 등록하는 Image 생성 방법 개요 Gang Image Application Image 기타 Image OTA Image | Dump Images From STB (Optional) 개요 목록 사전작업 생성방법
파생모델 개요 변경할 내용 | 

## Slide 9: 5. 문서 작성 방법 - 1
“1. Introduction”에는
  이 문서의 목적, 범위, History 등을 간략하게 기술한다.
  “1.3 References”에는 Memory Map, 각 CAS별 관련 문서의 Link를 기록한다.
“2. Preparations”에는
  Build Tree 형상 설명과
  Image 생성에 필요한 Tool, Script에 대한 설명
  각 Image 생성에 필요한 원본 data의 목록을 작성한다.
“3. PDM에 등록하는 Image 생성 방법”에는
  CAS별로 만드는 절차나 세부 내용이 많이 다를 수 있으므로 아래 내용에 대한 Guide만 따르도록 한다.
  “3.1 개요(실행 방법)”에서는 주요 image에 대한 간략한 실행방법에 대해서 기술한다.
  대부분의 사용자들이 단순히 image 만드는 방법만 참고할 목적으로 일게 될 부분이므로 예를 들어 쉽게 설명한다.
  “3.2, 3.3”에서는 Gang, Application 이미지 생성 방법에 대해서 자세하게 기술한다.
  사전 지식이 없어도 그대로 따라서 하면 원하는 이미지를 만들 수 있도록 자세히 설명한다.
  Memory map을 참조해서 정확히 어떤 부분에 Write 되는 이미지를 만드는 것인지 알려주어야 한다.
  각 이미지 별로 실행 script를 분석한다.
  세부 step에 대해서 설명해야 하며, Input, Process, Output 을 꼭 명시하도록 한다.
  필요하다면 CAS의 사양에 대한 언급이 필요하다.
  “3.4 기타 Image”에서는 Gang Image, Application Image 이외의 image의 생성 방법에 대해서 기술 한다.
  PDM에 등록하는 Default Data 등이 대상이다.

## Slide 10: 5. 문서 작성 방법 - 2
“4. Dump Images From STB”에는
  각 모델 별로 필요하지 않을 수 도 있다.
  그러나 대부분 DB, EEPROM은 dump를 받아서 사용하므로 간략한 내용은 기술하도록 하자.
  CAS별로 Flash나 EEPROM에서 data를 dump 받아 application image나 gang image 만드는 데 사용할 수 있으므로
  이 영역에 대한 설명, upload script에 대해서 상세하게 설명한다.
  Dump 받는데 application 설치 순서에 연관이 있는 경우 순서에 대해서도 명확히 기술한다.
“5. 파생 모델”에는
  같은 계열(CAS) Project의 Build Tree를 쉽기 만들기 위한 방법을 기술한다.
  같은 계열(CAS) Project의 Build Tree를 만들 경우 추가/변경 해야 하는 파일을 List-up 하고
  수정할 내용을 상세히 기록한다.
  Memory Map이 달라질 경우에 수정할 파일도 명시한다.

## Slide 11: 6. 문서 관리 방법
저장위치
  [Proj_root]/build_image/Doc/
  [Proj_root]/build_image/OTA/Doc/
수정/변경 시 절차
  SW Council과 협의후에 해당 문서 업데이트 합니다.